ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Руководство по эксплуатации

Использование в первый раз

- Произведите смазку машинки (рисунок 5).

- Подключите машинку к электрической сети.

- Включите машинку посредством переключателя ON/OFF (рисунок 1а), после окончания эксплуатации выключите машинку посредством этой же кнопки.

Примечание:

При включении машинки иногда возможен звук (похожий на щелчок), который возникает из-за запуска моторчика. Данный звук является полностью нормальным. Также нормальными являются небольшая вибрация машинки во время эксплуатации, равно как и ее незначительное нагревание.

Установка мощности/напряжения

Заводские установки хода лезвия являются оптимальными. Однако, в некоторых случаях, например, при перепадах напряжения, ход лезвие может измениться (сократиться при недостаточном напряжении и удлиниться при перенапряжении). При необходимости ход лезвия можно изменить самостоятельно при помощи регулировочного винта и отвертки (или тонкой монеты).

- Включите машинку посредством переключателя ON/OFF (рисунок 1а).

- Поверните регулировочный винта по направлению часовой стрелки до тех пор, пока не услышите громкий звук (рисунок 2b).

- Затем поверните регулировочный винт против часовой стрелки до тех пор, пока звук не прекратится (рисунок 2а).

Регулировка длины обрезания

Длина обрезания плавно регулируется при помощи регулировочного рычага, расположенного на боку машинки, даже во время стрижки.

- Поднимите регулировочный рычаг вверх для достижения минимальной длины обрезания (рисунок 3а).

- Опустите регулировочный рычаг вниз для достижения максимальной длины обрезания (рисунок 3b).

Стрижка при помощи съемных насадок (гребней) (в зависимости от модели устройства)

В зависимости от желаемой стрижки машинка может применяться как совместно со съемными насадками (гребнями), так и без них. Для этого регулировочный рычаг должен быть в поднятом положении (рисунок 3а). В зависимости от модели в комплект поставки входят съемные гребни №1 (3мм), №2 (6 мм), №3 (10 мм), №4 (13 мм). Отдельно возможно приобретение съемных гребней №5 (16 мм), №6 (19 мм), №7 (22 мм) и №8 (25 мм).

Установка и снятие съемного гребня

- Поместите съемный гребень на край лезвия и надавите вниз до щелчка (рисунок 4а).

- Съемный гребень можно легко снять, потянув его выступ вверх по направлению стрелки (рисунок 4b).

Чистка и обслуживание

- Не погружайте изделие в воду.

- После каждого использования производите очистку машинки путем удаления волос посредством щетки.

- Протирайте машинку только мягкой или чуть влажной тканью.

- Не используйте чистящие средства и растворители.

- Для чистки машинки может быть использован гигиенический спрей № 4005-7051.

- Не допускается использование каких-либо других чистящих средств.

- Для продолжительной эксплуатации рекомендуется регулярно производить смазку режущих частей (рисунок 5). Для смазки используйте только смазку № 4005-7000 (118 мл).

- Вы можете приобрести гигиенический спрей и смазку у вашего дилера или в сервисном центре производителя.

- В случае ухудшения характеристик в результате продолжительного использования, даже несмотря на регулярную чистку и смазку, необходимо заменить режущую часть.

- Когда машинка не эксплуатируется, пользуйтесь защитной крышкой для лезвий.

- Храните машинку только с установленной защитной крышкой.

Замена насадки и лезвия

- Выключите машинку посредством переключателя ON/OFF (рисунок 1b).

- Отсоедините машинку от электрической сети.

- Открутите оба винта устройства и снимите насадку и лезвие (рисунок 6).

- При установке необходимо произвести выравнивание насадки и лезвия, как показано на рисунке 7.

- Установите минимальную длину отрезания посредством подъема регулировочного рычага (рисунок 3а).

- Расстояние между передней гранью насадки и передней гранью лезвия должно быть от 0,8 до 1,6 мм (рисунок 7а).

- Насадка и лезвие должны располагаться параллельно друг к другу.

- Первый слева зубец лезвия должен покрывать первый зубец насадки или располагаться чуть левее от него (рисунок 7b).

- Крайний правый зубец лезвия должен соприкасаться с крайним правым большим зубцом насадки (рисунок 7с).

- Произведите затяжку обоих винтов (рисунок 6).

Если Вы являетесь резидентом ЕС, и Ваше изделие имеет следующую маркировку, не утилизируйте его вместе с обычным мусором. Изделие должно быть передано в соответствующее муниципальное учреждение для последующей утилизации.

Описание деталей изделия

А – Режущая часть (лезвие)

В – переключатель включения/выключения (On/off)

C – Сетевой кабель

D – Регулировочный винт

Е – Защитная крышка для лезвий

F – Ножницы

G – Смазка для режущей части

Н – Щетка для чистки

I – Расческа

J – Набор съемных гребней (комплектация зависит от модели)

Примечание: наличие рычага для регулировки длины обрезания зависит от модели изделия.

Важная информация

Для вашей безопасности необходимо соблюдать приведенные ниже инструкции по работе с электрическими приборами (внимательно прочитайте инструкции перед началом эксплуатации изделия):

- Подключайте устройство только к сети переменного тока (АС).

- Подключайте устройство только к сети переменного напряжения, предварительно узнайте номинальное напряжение.

- Никогда не дотрагивайтесь до электрических приборов, которые упали в воду.

- В этом случае немедленно отсоедините прибор от электрической сети.

- Никогда не пользуйтесь изделием в душе или в ванной.

- Храните изделие в местах, откуда оно не сможет упасть в воду. Не допускайте контакта изделия с водой или другими жидкостями.

- Осуществляйте эксплуатацию изделия только в сухих помещениях.

- После окончания использования немедленно отсоедините изделие от электрической сети.

- Отсоединяйте изделие от электрической сети при его чистке.

- Не оставляйте изделие без присмотра при детях или недееспособных людях.

- Допускается эксплуатация изделия только в целях, приведенных в настоящем руководстве.

- Используйте только дополнительные принадлежности, рекомендованные производителем изделия.

- Никогда не эксплуатируйте изделие с поврежденным сетевым кабелем. Также не допускается эксплуатация изделий с повреждениями, со следами ненадлежащей работы, попавших воду. В таких случаях необходимо отправить изделие в Сервисный центр для диагностики и ремонта.

- Запрещается держать изделие за сетевой кабель и использовать сетевой кабель в качестве ручки.

- Храните сетевой кабель вдали от горячих объектов.

- При хранении убедитесь, что сетевой кабель не пережат и не перекручен.

- Не допускается попадание каких-либо объектов в отверстия на изделии.

- Никогда не эксплуатируйте изделие в местах концентрации аэрозолей или выпуска воздуха.

- Никогда не эксплуатируйте изделие при поврежденной режущей части – это представляет опасность для здоровья.

- Изделие имеет надлежащую изоляцию и радиоэкранирование.