ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Тип  используемого  механизма  привода – линейный реечный актуатор с вертикально-возвратным перемещением в щелевом пазе. Отказ от намотки цепи на ротор со стопорным механизмом значительно уменьшает себестоимость и повышает надежность механизма.

2) Максимально антивандальное исполнение в усиленном корпусе отвечает условиям действительности и обеспечивается прочным металлическим корпусом (профильный металлопрокат, стенка: 4 мм) и скрытым крепежом внутренних узлов.

3) Обслуживание:

- замена аккумулятора осуществляется быстро и незатруднительно путем открытия навесного усиленного замка защищенного типа и снятия крышки в верхней части, занимает не более 2 мин.

- сервисное обслуживание на месте установки сводится к быстрому (до 3-х мин.) и незатруднительному извлечению всего внутреннего механизма привода барьера с электронными компонентами, осуществляется путем открытия верхней крышки и извлечения цельно-монтажного модуля из корпуса, загрузка на заменяемый модуль производится в обратном порядке.

4) Возможно стационарное подведение питания от ближайшего источника, путем траншейной прокладки низковольтной электротрассы (12В). В этом случае в точке подключения используется источник бесперебойного резервного питания, обеспечивающий работу барьера при отключении сетевого энергоснабжения на период (3-4 недели). В случае значительного количества пользователей возможно применение GSM-модуля с возможностью управления набором номера с мобильного телефона для заданного списка абонентов.

УСТАНОВКА

- возможна простая несъёмная установка бетонированием основания корпуса;

- возможно бетонирование монтажного основания

(высота видимой части - 150 мм. над уровнем поверхности),

что обеспечивает:

- функцию быстрой установки/снятия «под усиленный замок», т.е. за 1 мин. снять всю конструкцию, путем открытия в нижней части навесного усиленного замка защищенного типа;

- функцию разворота барьера на 90° для контроля парковочных мест на две стороны, либо для "удвоения" перекрываемой дистанции.

тел. +7 (983) 310-32-52   E-Mail: zakaz@2393252.ru

РЕШЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

- включают:

- звуковой сигнализатор остановки, подтверждающий исправную работу механизма;

- датчики крайнего верхнего и нижнего положения, предотвращающие перегрузочные токовые нагрузки, излишне разряжающие АКБ;

- блок аварийного отключения работы механизма и токовой нагрузки по таймеру для предотвращения глубокого разряда АКБ, например, в случае внешнего механического противодействия работе механизма.

- (для аккумуляторной версии) датчик и звуковой сигнализатор глубокого разряда АКБ (12В.), срабатывающий в момент разблокировки ограждения при остаточном заряде 10% (на 10 суток);

тел. +7 (983) 310-32-52   E-Mail: zakaz@2393252.ru