Инфракрасный (пленочный,) теплый пол

Инфракрасный пленочный теплый пол, это пожалуй самая передовая разработка в сфере электрических теплых полов. ИК теплый пол имеет массу достоинств, но стоит учесть и минусы про которые производитель умалчивает. На сегодняшний день, на российском рынке представлено много фирм и марок теплых полов. Главным производителем инфракрасного теплого пола является Южная Корея, качество у известных производителей примерно одинаковое, ну а теперь рассмотрим плюсы и минусы данного теплого пола:

## Плюсы инфракрасного пленочного теплого пола:

- Простой и довольно быстрый монтаж (сможет выполнить практически любой мужчина);

- Сухой монтаж, можно стелить непосредственно под ковролин, ламинат, линолеум;

- Не скрадывает высоту помещения (толщина всей конструкции вместе с теплоизоляцией не более 3 мм);

- Надежность (данная пленка это модульное изделие, где модули работают независимо друг от друга);

- Экономия до 30 % электроэнергии по сравнению с радиаторами;

- Сохраняет влажность в помещении. За счет нагрева предметов, а не воздуха, влажность в комнате сохраняется;

- Гарантия 10- 16 лет.

## Минусы инфракрасного пленочного теплого пола:

- Инфракрасный пленочный теплый пол категорически нельзя устанавливать по плитку и стяжку;

- Не предусмотрено заземления, в связи сэтим использование ИК теплого пола во влажных помещениях, не рекомендуется;

- ИК теплый пол менее долговечен, по сравнению с кабельным теплым полом который может работать хоть 100 лет.

## Вывод:

- Монтаж инфракрасного теплого пола, с уверенностью можно назвать простым, расстелить теплоизоляцию и уложить на нее пленку под силу каждому. А вот правильно подключить контакты получиться не у всех. Дело в том, что контактный зажим необходимо вставить в пленку правильной стороной, иначе будет слабый контакт.

- Надежна работа, только при соблюдении инструкции и правильно выполненном монтаже.

- Воздух не сушит, но в комбинации с местным отоплением этотого эффекта нет.

## Нюансы

- На пленочный теплый пол не стоит устанавливать мебель без ножек, пол должен быть открытым, иначе в этом месте будет происходить сильный перегрев, от которого будет портиться мебель, покрытие пола и сам нагреватель.

- Место, в котором размещен датчик температуры пола и воздуха, нельзя закрывать, иначе он будет некорректно работать.

- Если инфракрасный пленочный теплый пол планируется устанавливать под ламинат, то пол обязательно должен быть ровный и чистый, после сборки ламината нужно выждать необходимое время, чтобы ламинат прогрелся до комнатной температуры и только потом включать теплый пол.