СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ИК-РЕШЕТКОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом подсоединения или эксплуатации данного продукта просим вас ознакомиться с данной инструкцией. Уведомление о возможных изменениях инструкции не предоставляется.

СОДЕРЖАНИЕ

- Тип продукта …………………………………………………….……………………..…..… 2

- Технические характеристики …………………………………………………….......……. 2

- Скоростная купольная камера видеонаблюдения с ИК-решеткой (OSD) и управление функциональными операциями ……………………….……………………………...…… 3

  - Настройка и регулировка предустановленной точки…. ………………...………….. 4

    - Настройка положения предустановленной точки…. ………………………....… 4

    - Вызов предустановленной точки ……………………………………………....… 5

  - Вызов меню на экран (OSD) скоростной купольной видеокамеры с ИК-решеткой..………………………………………………………………………………….. 5

    - УПРАВЛЕНИЕ………………………...……………………………………….….. 6

    - ОТОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ …………………………….………..…...……… 14

    - ФУНКЦИИ КАМЕРЫ …………………...….….………………………………… 15

    - СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ ………………………………………….………….17

- Прочие функции ………………………………………………………..……………………. 17

- Диагностика неисправностей ………… ……………………………………...……………. 18

- Тип продукта:

- Структура из нового высокопрочного алюминиевого сплава эффективно защищает от деформации и обеспечивает устойчивость конструкции.

- Специальная «функция парковки» и тестирование с определением времени статуса работы камеры позволяют предотвратить нежелательную работу купольной камеры и сохранить настройки пользователя.

- Функция OSD (вызов меню на экран) обеспечивает простое управление настройками камеры и более удобна для пользователя.

- 128 предустановленных точек и 8 групповых маршрутов патрулирования, каждый маршрут патрулирования имеет 16 предустановленных точек.

- Скорость сканирования по шкале от 1 до 64 гр. между предустановленными точками, время задержки 1-255 сек.

- 4 шаблона маршрутов сканирования; 2-точечное сканирование, функция тревожной сигнализации.

- Совместима с модулями камер SONY, SAMSUNG, LG, CNB.

- Коэффициент приближения/удаления и скорость поворота купола зависят от масштаба приближения/удаления в целях обеспечения наиболее четкой картинки.

- Включает в себя мульти-протокол и совместима с базовой системой.

- Технические характеристики

  - Характеристики скоростной купольной камеры видеонаблюдения с ИК-решеткой

| Источник питания | DC 12 В ± 5% |
| --- | --- |
| Температурный режим работы | в помещении (0°+40°С), на улице (-40°+60°С) |
| Параметры влажности при эксплуатации | ≤95% |
| Шина передачи данных | RS485 |
| Скорость передачи данных | 2400/4800/9600/19200 бодов |
| Зона панорамирования | 360° непрерывно |
| Амплитуда наклона | 0 - 180° (автоматическое переключение) |
| Патрулирование | 8 групп, каждый маршрут патрулирования имеет 16 предустановленных точек |
| Автоматический контроль скорости приближения/удаления | автоматический контроль скорости согласно расстоянию приближения/удаления |
| Высокая скорость | Скорость поворота при панорамировании | 0,08°/сек. - 22° /сек. (1-64) |
|  | Скорость наклона | 0,008°/сек. - 100° /сек. (1-64) |
| Средняя скорость | Скорость поворота при панорамировании | 0,5°/сек. - 80° /сек. (1-64) |
|  | Скорость наклона | 0,5°/сек. - 40° /сек. (1-64) |
| 2-точечное сканирование | подлежит настройке |
| Скорость 2-точечного сканирования | 1-64 гр. |
| Количество предустановленных точек | 128 |
| Скорость предустановленных точек | 1-64 гр., 0,5°-280°/сек. |
| Время задержки предустановленных точек | 1-60 сек. |
| Термоподогрев (опция) | тепловентилятор с интеллектуальной автоматической системой контроля/20 Вт |

  - Характеристики объектива скоростной купольной камеры видеонаблюдения с ИК-решеткой (Samsung)

| Модель | 10Х цветная-ч/б (день и ночь) |
| --- | --- |
| Синхронизация | Внутренняя/внешняя |
| Сканирование | 2:1 чересстрочное сканирование |
| Разрешение | >480 ТВЛ |
| Минимальный уровень освещенности | 0,7 люкс |
| Ирисовая диафрагма | Автоматический/ручной режим |
| Фокус | Автоматический/ручной режим |
| Приближение/удаление (ZOOM) | 10Х оптический |
| ОБЪЕКТИВ | 3,8 – 38 мм |
| Угол обзора | 47° (ширина), 2° (теле) |
| Компенсация встречной засветки | Компенсация контровой (встречной) засветки |
| Баланс белого | Автоматический |
| Автоматическая регулировка уровня | Автоматическая |
| Система | NTSC/PAL |
| Шумовое сопротивление | > 55 децибел |
| Видеовывод | 1,0±0,2 Vpp |

- Скоростная купольная камера видеонаблюдения с ИК-решеткой (OSD) и управление функциональными операциями

Скоростная купольная камера видеонаблюдения с ИК-решеткой обладает устойчивыми эксплуатационными качествами. В работе камеры используется диалог человека с компьютером. Камера имеет встроенное экранное устройство отображения, т.е. вся информация может быть представлена на мониторе, что делает управление камерой более понятным.

Удобство: с клавишного пульта можно осуществлять интеллектуальное управление камерой и использовать все функции. В камере могут применяться различные системы управления и различные платформы методов эксплуатации, которые в целом определяются в руководстве по эксплуатации, представленном производителем системы. В некоторых случаях оговариваются особые требования и методы эксплуатации. Для получения более подробной информации о системах управления просим вас связаться с вашим дилером.

Рекомендация: используйте оригинальный клавишный пульт управления для управления скоростной купольной видеокамерой

  - Настройка и регулировка предустановленной точки

Функция предустановленной точки определяет следующие показатели по умолчанию: угол наклона относительно основной плоскости, угол наклона и фокусное расстояние камеры, сохраняя их в памяти камеры в цифровом формате (1-128). Используя сохраненные параметры, купол и камера могут перемещаться в предустановленные точки, когда это будет необходимо. Оператор может сохранять и изменять предустановленные точки, используя клавишный пульт управления. Скоростной купол может поддерживать до 128 предустановленных точек.

    - Настройка положения предустановленной точки

Установите скоростную купольную видеокамеру в желаемое положение, используя джойстик клавишного пульта (включая место расположения, положение приближения/удаления, фокус и ирисовую диафрагму), а затем введите требуемую предустановленную точку путем нажатия кнопки PRESET. Номер предустановленной точки отобразится внизу экрана LCD. Надпись SET PRESET OK означает, что предустановленная точка была настроена успешно.

Пример: Настройка предустановленной точки № 1

А: Установите скоростную камеру в желаемое положение, включая место расположения, положение приближения/удаления, фокус и ирисовую диафрагму.

В: Введите предустановленное значение: SET + 1 + PRESET.

- При настройке предустановленных точек для удаленных объектов можно определять настройку фокуса камеры в ручном режиме (при этом камера регулируется на дальнее расстояние) посредством клавиш клавишного пульта управления FOCUS far и FOCUS near. Выбирается наиболее оптимальное хранение изображений во избежание помех от других объектов, которые могут повлиять на четкость картинки.

    - Вызов предустановленной точки

Вызов предустановленной точки позволяет видеокамере переходить на предустановленные точки, которые были выбраны и сохранены ранее. Нажмите на номер предустановленной точки и далее нажмите PRESET. После этого видеокамера автоматически перейдет на желаемую предустановленную точку.

Пример: Вызов предустановленной точки № 1

Нажмите 1 + PRESET.

  - Вызов меню на экран (OSD) купольной мини-камеры с ИК-решеткой

Инструкция по функциям клавиш:

95 + PRESET	Вход в меню OSD

IRIS OPEN	Подтверждение настройки

IRIS CLOSE	Выход из текущего/вышестоящего меню

0-9 + PRESET	Ввод номера

Наклоняйте джойстик вверх или вниз для просмотра меню.

Наклоняйте джойстик вверх, вниз, влево, вправо для передвижения курсора.

Вход в меню OSD:

В режиме ожидания введите 95 + PRESET. На мониторе появится следующая надпись:

ГЛАВНОЕ МЕНЮ КАМЕРЫ

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ МЕНЮ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

IRIS OPEN: ВВОД

IRIS CLOSE: ВЫХОД

Главное меню включает в себя:

- МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ		Функциональная опция

Данное меню предназначено для настройки параметров функций управления скоростной купольной камерой видеонаблюдения с ИК-решеткой.

- КОНТРОЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ

В данном меню можно устанавливать позиции ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) для всех видов информации, выводимой на экран, во всем меню.

- МЕНЮ КАМЕРЫ

Данное меню предназначено для настройки всех функций купольной камеры.

- НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

- Передвижением курсора вверх и вниз выберите значение и нажмите IRIS OPEN для входа в меню. Нажмите IRIS CLOSE для возврата в предыдущее меню.

- На экране будет постоянно находиться надпись:

IRIS OPEN: ВВОД		Подтверждение настройки

IRIS CLOSE: ВЫХОД	Выход из текущего/ вернуться назад

    - УПРАВЛЕНИЕ

Переместите курсор на строку «2. МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ» и нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующая надпись:

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ

СКАНИРОВАНИЕ 360 СКАНИРОВАНИЕ А-В ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ МНОГОПОЛОСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ШАБЛОНЫ НАСТРОЙКИ

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

Посредством функции управления можно настроить следующие параметры:

- СКАНИРОВАНИЕ 360: Настройка параметра сканирования в формате вращения на 360°.

- СКАНИРОВАНИЕ А-В: Настройка параметра двухточечного сканирования.

- ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ: Настройка параметра точки наблюдения.

- МНОГОПОЛОСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ: Настройка параметра патрулирования.

- ШАБЛОНЫ НАСТРОЙКИ: Возможность записи и воспроизведения патрулирования.

      - СКАНИРОВАНИЕ 360°

Метод непрерывного сканирования 360° с предварительно установленной скоростью.

- Установка скорости сканирования 360°

В меню управления переместите курсор на строку «1. СКАНИРОВАНИЕ 360°» и нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующее:

СКАНИРОВАНИЕ 360°

ВВЕДИТЕ СКОРОСТЬ УРОВЕНЬ (1-64):64

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

Для ввода скорости ротации по шкале от 1 до 64 гр. нажмите соответствующую цифровую клавишу + PRESET. Затем нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На мониторе появится надпись «SET 360 SCAN SPEED OK» (настройка скорости сканирования 360 завершена успешно).

- Вращение купольной камеры видеонаблюдения на 360° осуществляется со скоростью по шкале от 1 до 64, где 1 – самая низкая скорость, а 64 – самая высокая скорость.

- Функция вызова сканирования 360°

В режиме ожидания передвигайте джойстик для установки купольной камеры в положение с желаемым углом наклона.

Вызовите номер 99 (нажмите 99 + PRESET). Камера начнет сканирование с ранее установленной скоростью.

      - СКАНИРОВАНИЕ А-В

Сканирование А-В представляет собой функцию купольной камеры по сканированию от точки А до точки В. Производится настройка предустановленных точек А и В, времени задержки и скорости сканирования. Также может быть выбран режим сканирования «на улице/в помещении» и «от/до».

В Меню управления переместите курсор на строку «2. СКАНИРОВАНИЕ А-В» и нажмите IRIS OPEN для входа в подменю сканирования А-В, как это показано ниже:

СКАНИРОВАНИЕ А-В

НАСТРОЙКА ТОЧКИ А НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ТОЧКИ А НАСТРОЙКА ТОЧКИ В НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ТОЧКИ В НАСТРОЙКА СКОРОСТИ СКАНИРОВАНИЯ А-В

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

- НАСТРОЙКА ТОЧКИ А

Переместите курсор на строку «НАСТРОЙКА ТОЧКИ A» и нажмите IRIS OPEN.

Переместите камеру в желаемое положение, отрегулируйте параметры приближения/удаления и фокус и нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На мониторе появится надпись «SET POSITION A OK» (настройка точки А завершена успешно).

- НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ТОЧКИ А

Переместите курсор на строку «2. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ТОЧКИ A» и нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующая надпись:

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ТОЧКИ А

ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

Используйте цифровые клавиши + PRESET для введения желаемого времени задержки в точке А (1-255 секунд), затем нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На мониторе появится надпись «SET POSITION A TIME OK» (настройка времени точки А завершена успешно).

- НАСТРОЙКА ТОЧКИ В

Переместите курсор на строку «3. НАСТРОЙКА ТОЧКИ В» и нажмите IRIS OPEN.

Переместите камеру в желаемое положение, отрегулируйте параметры приближения/удаления и фокус и нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На мониторе появится надпись «SET POSITION В OK» (настройка точки А завершена успешно.

- НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ТОЧКИ В

Переместите курсор на строку «4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ» и нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующая надпись:

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ТОЧКИ В

ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

Используйте цифровые клавиши + PRESET для введения желаемого времени задержки в точке А (1-128 секунд), затем нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На мониторе появится надпись «SET POSITION В TIME OK» (настройка времени точки В завершена успешно).

- НАСТРОЙКА СКОРОСТИ СКАНИРОВАНИЯ А-В

Переместите курсор на строку «5. НАСТРОЙКА СКОРОСТИ СКАНИРОВАНИЯ А-В» и нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующая надпись:

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ СКАНИРОВАНИЯ А-В

ВВЕДИТЕ СКОРОСТЬ УРОВЕНЬ (1-64):

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

Используйте цифровые клавиши + PRESET для введения желаемой скорости (1-64 гр.), затем нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На мониторе появится надпись «SET 360 SCAN SPEED OK» (настройка скорости сканирования 360° завершена успешно).

- Вращение скоростной купольной камеры видеонаблюдения на 360° имеет шкалу скорости 64 гр., где 1 – самая низкая скорость, а 64 – самая высокая скорость.

- ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА СКАНИРОВАНИЯ А-В

- Вызовите функцию сканирования «от/до».

В режиме ожидания вызовите предустановленную точку 89. Камера начнет сканирование с ранее установленной скоростью.

- Вызовите функцию сканирования «на улице/в помещении».

В режиме ожидания вызовите предустановленную точку 90. Камера начнет сканирование с ранее установленной скоростью.

      - ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ

Функция наблюдения представляет собой настройку очень важной точки, в которую скоростная купольная камера будет автоматически возвращаться в случае, если в течение определенного периода времени камера будет находиться в состоянии бездействия.

В Меню управления переместите курсор на строку «3. ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ» и нажмите IRIS OPEN для введения настроек точки наблюдения. На мониторе появится следующая надпись:

ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ

АКТИВИЗАЦИЯ/БЛОКИРОВКА УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ УСТАНОВКА ТОЧКИ

- АКТИВИЗАЦИЯ/БЛОКИРОВКА

Переместите курсор на строку «АКТИВИЗАЦИЯ/БЛОКИРОВКА» и нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующая надпись:

АКТИВИЗАЦИЯ/БЛОКИРОВКА АКТИВИЗАЦИЯ БЛОКИРОВКА

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

- АКТИВИЗАЦИЯ ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ

Переместите курсор на строку «АКТИВИЗАЦИЯ» и нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На экране появится надпись возврата в предыдущее меню:

АКТИВИЗАЦИЯ ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ

- БЛОКИРОВКА ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ

Переместите курсор на строку «БЛОКИРОВКА» и нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На экране появится надпись возврата в предыдущее меню:

БЛОКИРОВКА ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ

Переместите курсор на строку «2. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ» и нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующая надпись:

ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ

Используйте цифровые клавиши + PRESET для введения желаемого времени (1-255 секунд), затем нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На мониторе появится соответствующая надпись в течение 1 секунды, а затем экран вернется обратно к меню

SET WAIT TIME OK

(настройка времени ожидания завершена успешно).

- УСТАНОВКА ТОЧКИ

Переместите курсор на строку «3. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ» и нажмите IRIS OPEN.

Переместите джойстик на желаемую точку и нажмите IRIS OPEN. Экран вернется обратно к меню:

Установка точки наблюдения Сканирование а-в Многополосное 1 Многополосное 2 Многополосное 3 Многополосное 4

      - МНОГОПОЛОСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Многополосное сканирование представляет собой очень важную функцию скоростной купольной камеры. Используя клавишный пульт управления, вы можете настроить маршрут патрулирования. Только внешнее управляющее устройство может изменить настройки камеры.

- Скоростная купольная видеокамера обладает способностью настройки до 8 групп многополосного сканирования максимум с 16 точками в каждой группе. Эти точки, а также время задержки и скорость на каждой предустановленной точке могут быть различными.

В Меню управления переместите курсор на строку «4. МНОГОПОЛОСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ» и нажмите IRIS OPEN для входа в режим многополосного сканирования. На экране появится следующая надпись:

МНОГОПОЛОСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ВВЕДИТЕ НОМЕР МНОГОПОЛОСНОГО СКАНИРОВАНИЯ (1-8):

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

- Настройка параметра сканирования

Переместите курсор на желаемую группу (№№1-8), нажмите IRIS OPEN для введения номера. На экране появится следующая надпись:

НАСТРОЙКА МНОГОПОЛОСНОГО СКАНИРОВАНИЯ № 1 № ТОЧКА ВРЕМЯ СКОРОСТЬ (задержки) (предустановленной точки) 1 1 1 64 2 2 3 50 3 3 5 30 4 - - -- 5 - - -- 7 - - -- 8 - - --

Используйте цифровые клавиши + PRESET для введения желаемых номеров предустановленных точек, времени задержки и скорости. По окончанию нажмите IRIS OPEN для подтверждения.

Пример: Многополосное сканирование № 1 имеет предустановленные точки 1, 2, 3. Время задержки предустановленной точки 1 составляет 1 секунду, а скорость – 64 гр. (самая высокая). Время задержки предустановленной точки 2 составляет 2 секунды, а скорость – 50 гр. Время задержки предустановленной точки 3 составляет 5 секунд, а скорость – 30 гр.

- В меню многополосного сканировании переместите курсор на строку «1. № 1» и нажмите IRIS OPEN для входа в многополосное сканирование № 1 и настройки параметров.

НАСТРОЙКА МНОГОПОЛОСНОГО СКАНИРОВАНИЯ № 1 № ТОЧКА ВРЕМЯ СКОРОСТЬ (задержки) (предустановленной точки) 1 1 1 64 2 2 3 50 3 3 5 30 4 - - -- 5 - - -- 7 - - -- 8 - - --

a, b, c, d, e, f, g, g, h, i

- Переместите курсор в точку «а», введите предустановленную точку 1 и нажмите ВЫЗОВ. Точка «а» будет обозначена номером 1.

- Переместите курсор в точку «b», введите время задержки 1 для предустановленной точки 1 и нажмите ВЫЗОВ. На точке «а» появится цифра 1.

- Переместите курсор в точку «с», введите скорость 64 гр. для предустановленной точки 1 и нажмите ВЫЗОВ. На точке «а» появится цифра 64.

- Переместите курсор в точку «d», введите предустановленную точку 2 и нажмите ВЫЗОВ. Точка «d» будет обозначена номером 2.

- Переместите курсор в точку «е», введите время задержки 3 для предустановленной точки 2 и нажмите ВЫЗОВ. На точке «е» появится цифра 3.

- Переместите курсор в точку «f», введите скорость 50 гр. для предустановленной точки 2 и нажмите ВЫЗОВ. На точке «f» появится цифра 50.

- Переместите курсор в точку «g», введите предустановленную точку 3 и нажмите ВЫЗОВ. Точка «g» будет обозначена номером 3.

- Переместите курсор в точку «h», введите время задержки 5 для предустановленной точки 3 и нажмите ВЫЗОВ. На точке «е» появится цифра 5.

- Переместите курсор в точку «i», введите скорость 30 гр. для предустановленной точки 3 и нажмите ВЫЗОВ. На точке «f» появится цифра 30.

- Нажмите IRIS OPEN для подтверждения всех настроек. Если на экране появится сообщение, представленное ниже, значит, настройка произведена успешно:

SET MULTIPLE SCAN OK

- После настройки параметров необходимо нажать кнопку IRIS OPEN для подтверждения, если прямое нажатие IRIS CLOSE для выхода из данной операции не может быть осуществлено.

- Настройка остальных 7 групп осуществляется аналогичным образом. По окончанию настройки желаемые предустановленные точки могут быть вызваны в режиме ожидания, используя следующий способ:

- ВЫЗОВ многополосного сканирования

Вызов многополосного сканирования может осуществляться в режиме «от/до» и «на улице/в помещении». Команды перечислены в списке ниже:

- Для начала патрулирования № 1 (режим «от/до») вызовите предустановленную точку номер 71, введите «71» и нажмите PRESET.

- Для начала патрулирования № 2 (режим «от/до») вызовите предустановленную точку номер 72, введите «72» и нажмите PRESET.

- Для начала патрулирования № 3 (режим «от/до») вызовите предустановленную точку номер 73, введите «73» и нажмите PRESET.

- Для начала патрулирования № 4 (режим «от/до») вызовите предустановленную точку номер 74, введите «74» и нажмите PRESET.

- Для начала патрулирования № 5 (режим «от/до») вызовите предустановленную точку номер 75, введите «75» и нажмите PRESET.

- Для начала патрулирования № 6 (режим «от/до») вызовите предустановленную точку номер 76, введите «76» и нажмите PRESET.

- Для начала патрулирования № 7 (режим «от/до») вызовите предустановленную точку номер 77, введите «77» и нажмите PRESET.

- Для начала патрулирования № 8 (режим «от/до») вызовите предустановленную точку номер 78, введите «78» и нажмите PRESET.

Режим «от/до»: сканирование купольной камеры осуществляется согласно последним настроенным предустановленным точкам в цикловом режиме.

Пример: ВЫЗОВ многополосного сканирования № 1

В режиме ожидания введите номер «71» и нажмите PRESET. Купольная камера начнет первое многополосное сканирование № 1 в цикловом режиме (1    2      3    1     2     3      1    2     3…….)

      - ШАБЛОНЫ СКАНИРОВАНИЯ

ШАБЛОНЫ СКАНИРОВАНИЯ

ВВЕДИТЕ НОМЕР ШАБЛОНА (1-4)

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

- Настройка шаблона сканирования

Максимальное поддерживаемое количество шаблонов сканирования – 4 группы. Войдите в меню, используя цифровые клавиши + PRESET для введения желаемого номера маршрута (1-4). Нажмите IRIS OPEN для подтверждения (второй способ: в меню выхода вызовите предустановленные точки 101-104 для начала настройки маршрутов). С помощью движений джойстика управляйте вращением камеры для определения желаемого маршрута, а затем нажмите IRIS OPEN для подтверждения.

- Вызов маршрута сканирования

В меню выхода вызовите предустановленные точки 101-104 для начала шаблонов сканирования 1-4.

    - УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ НА ЭКРАНЕ

В главном меню переместите курсор на строку «2. УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ» и нажмите IRIS OPEN. Вы войдете в соответствующее меню, а на экране появится следующая надпись:

УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ

№ ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ТОЧКИ ТОЧКА АДРЕС КУПОЛА СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НАЗВАНИЕ ПРОТОКОЛА

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

НОМЕР ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ТОЧКИ: Выберите, нужно ли показывать на экране номер предустановленной точки.

ТОЧКА: Выберите, нужно ли показывать на экране значения координат (уровень/ перпендикулярность).

АДРЕС КУПОЛА: Выберите, нужно ли показывать на экране адрес купола.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: Выберите, нужно ли показывать на экране скорость передачи данных.

НАЗВАНИЕ ПРОТОКОЛА: Выберите, нужно ли показывать на экране наименование протокола.

АКТИВИЗАЦИЯ/БЛОКИРОВКА элементов, показываемых на экране

Переместите курсор на желаемый элемент (здесь показан пример с настройкой предустановленной точки, для прочих элементов используется тот же самый способ). Нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующая надпись:

ПОКАЗЫВАТЬ № ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ТОЧКИ (ДА)?

ДА НЕТ

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

- Активизация вывода элемента на экран

Переместите курсор на строку «1.ДА», нажмите IRIS OPEN для подтверждения. Экран автоматически вернется к предыдущему меню.

- Блокировка вывода элемента на экран

Переместите курсор на строку «2.НЕТ», нажмите IRIS OPEN для подтверждения. Экран автоматически вернется к предыдущему меню.

- Элементы могут показываться на экране как все вместе, так и выборочно.

    - МЕНЮ КАМЕРЫ

В меню камеры можно настроить все параметры комплексного модуля камеры (включая различные модули с различными характеристиками, при этом использование параметра зависит от модуля камеры).

В главном меню переместите курсор на строку «4. МЕНЮ КАМЕРЫ» и нажмите IRIS OPEN для входа в меню камеры. На экране появится следующая надпись:

МЕНЮ КАМЕРЫ

ТИП КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

IRIS OPEN: ВВОД IRIS CLOSE: ВЫХОД

3.2.3.1 ТИП КАМЕРЫ

* SONY			МИНИ-камера

* SAMSUNG			SDM-100

3.2.3.2 НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

- Выбор языка ---- китайский/английский

- Вывод на экран приближения/удаления ----- ВКЛ./ВЫКЛ.

- Автоматическая регулировка уровня видеосигнала ---- 120-240

120-240: Пользователь может выбрать автоматическую регулировку уровня от 120 до 240.

- Для камеры без ИК-датчика производителем по умолчанию устанавливается значение 160, при котором уровень шума является минимальным.

- Для камеры с ИК-датчиком производителем по умолчанию устанавливается значение 200, при котором эффективность ИК наиболее высока в ночное время.

- Коменсация контровой (встречной) засветки (BLC) ----- ВКЛ./ВЫКЛ.

ВЫКЛ.: BLC выключена

ВКЛ.: BLC включена

- Электронный затвор --- АВТО/РУЧНОЙ

АВТО: автоматический электрический затвор

В ручном режиме время электрического затвора устанавливается как 1/50-1/10000 сек.

- Настройки фокуса ---- АВТО/РУЧНОЙ/ДНЕВНОЙ АВТО

АВТО: автоматический фокус

РУЧНОЙ: ручная настройка фокуса

ДНЕВНОЙ АВТО: автоматический фокус в дневное время

- Настройка ЯРКОСТИ – 20-220

Яркость выбирается от 20 до 220.

- Цвета – авто/цветной/черный

Авто: автоматическое переключение цветового режима в зависимости от освещения

Цвет: цветной режим

Черный: черно-белый режим

- ЗЕРКАЛО ----- ВКЛ./ВЫКЛ.

- LENINIT ----- возврат камеры в исходное положение.

- Параметры по умолчанию ---- установка заводских параметров по умолчанию.

    - СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Меню настроек системы включает в себя параметры системы, установленные производителем, и возможность переключения между меню на китайском и английском языках. Переместите курсор в главное меню, выберите SYSTEM SETTING (СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ) и нажмите IRIS OPEN. На экране появится следующее:

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКА ЯЗЫКА ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

- НАСТРОЙКА ЯЗЫКА

Камера поддерживает английский и китайский язык. После того, как вы войдете в меню, переместите курсор на один из языков и нажмите IRIS OPEN для подтверждения.

- НАСТРОЙКА АДРЕСА

Используйте цифровые клавиши + PRESET для введения адреса купола 1-255, затем нажмите IRIS OPEN для подтверждения. На экране появится надпись SET ADDRESS OK (настройка адреса завершена успешно). Пользователь должен использовать новый адрес после настройки.

- НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Войдите в подменю для выбора скорости передачи данных

и нажмите IRIS OPEN для подтверждения. После этого на экране появится надпись SET BAUDRATE OK (настройка скорости передачи данных завершена успешно). Пользователь должен использовать новую скорость передачи данных после настройки.

- НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА

Войдите в подменю для выбора скорости передачи данных и нажмите IRIS OPEN для подтверждения. После этого на экране появится надпись SET PROTOCOL OK (настройка протокола завершена успешно). Пользователь должен использовать новый протокол после настройки.

- ЗАГРУЗКА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Камера поддерживает меню на китайском и английском языках. Войдите в подменю, переместите курсор на позицию ОК и нажмите IRIS OPEN для подтверждения. Система начнет загружать настройки производителя по умолчанию. Одновременно с этим на экране появится надпись «ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ». После успешного завершения операции система вернется в главное меню.

- Прочие функции

Управление СИДом ИК-диапазона (только для PTZ-камер с ИК датчиком (камеры видеонаблюдения «панорама/наклон/зум»)).

Данная купольная камера имеет встроенный блок декодера, с помощью которого вы можете управлять PTZ и камерой через настройки адресных кодов, протокола и скорости передачи данных. Переключение кодов набора осуществляется снаружи. Откройте небольшую крышку на шаре, и вы увидите коды набора в формате 8+4 цифр.

Значение по умолчанию: «1»

Скорость передачи данных: 2400 bps

Протокол блока декодера представляет собой адаптивный протокол, поддерживающий PELCO_D

№ 4 управляет скоростью передачи данных и сменой протокола.

№ 8 управляет настройкой адресных кодов в двоичном режиме. Может быть настроено до 128 разных адресных кодов (см. ниже):

| Адрес | Список переключения адресных кодов и кодов набора |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 2 | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 3 | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 4 | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 5 | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 6 | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 7 | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 8 | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 9 | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 10 | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 11 | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 12 | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 13 | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 14 | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |
| 15 | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |

………..

| 124 | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |
| 126 | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |
| 127 | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |
| 128 | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. |

Поддерживает автоматический/ручной режим управления.

- Автоматический режим:

Яркость СИДа ИК-диапазона автоматически регулируется во время операций приближения/удаления изображения.

- Ручной режим:

Пользователь может использовать клавишу нашего фирменного клавишного пульта управления «IR+, IR-» или клавишу обычной клавиатуры «Iris+, Iris-». Для управления яркостью экрана ИК-диапазона нажмите «IR+/ Iris+» для увеличения интенсивности ИК; нажмите «IR-/ Iris-» для уменьшения интенсивности ИК. Вы можете двигать камеру вверх, вниз, вправо и влево для слежения за движущимся объектом, либо можно настроить расстояние до объекта или размер картинки. С заводской автоматической настройкой фокуса и автоматическим открытием, при вращении объектива камеры, камера автоматически будет изменять настройки в соответствии с быстрой сменой сцены наблюдения, обеспечивая мгновенную передачу на экран четкой картинки.

- Сохранение яркости ИК

Если пользователь использует клавишный пульт управления для управления полем обзора скоростной купольной видеокамеры, можно установить настройки для объектива (включая выбор места расположения, приближения/удаления изображения в камере, фокус и открытие диафрагмы). Если вас не устраивает яркость инфракрасного излучения, вы можете вручную настроить яркость ИК и сохранить настройки и предустановленную точку. Яркость ИК автоматически примет сохраненное значение, когда предустановленная точка или маршрут будут вызваны в следующий раз.

- Диагностика неисправностей

Купольная камера не поддерживает автоматическую фокусировку на целевом объекте в следующих случаях:

- Объект находится не в центре картинки.

- При попытке одновременно рассмотреть объекты, находящиеся вдали и вблизи.

- Объект является источником яркого света (например, неоновая лампа, фокусная лампа и т.д.)

- Объект находится за стеклом, имеющим дефекты или покрытым пылью.

- Скорость движения объекта слишком высока.

- Объект находится в обширной зоне и сливается с цветом окружающего пространства;

- Объект слишком темный или /неразборчиво/.

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Питание включено, движения не происходит, картинки нет, световой индикатор не горит | Некорректное подключение источника питания | Произведите корректное подключение |
|  | Повреждение питания | Замените источник питания |
|  | Аварийная ситуация | Замените источник питания |
| Питание включено, ведется самодиагностика, есть картинка, но управление недоступно, световой индикатор не мигает | Питающий провод может быть подсоединен некорректно | Проверьте соединение |
|  | Неправильная установка адресного кода машины или скорости передачи данных | Проверьте настройки |
|  | Неправильный протокол | Исправьте протокол |
|  | Шина RS485 может быть подсоединена некорректно | Проверьте правильность подсоединения |
| Камера не возвращается на место самостоятельно. На картинке слышен шум мотора. | Механическая неисправность | Устраните неисправность |
|  | Камера наклонилась | Исправьте положение |
|  | Питания недостаточно | Замените источник питания |
| Картинка дрожит или прерывается | Неправильно подсоединена видеолиния | Проверьте правильность подсоединения |
|  | Питания недостаточно | Замените источник питания |
| Картинка тусклая и нечеткая | Установлена настройка фокуса в ручном режиме | Примите на себя управление камерой или отрегулируйте предустановленную точку |
|  | Загрязнение купола | Очистите купол от загрязнения |
| Камера не реагирует на управление, или изображение передается с задержкой | Питания камеры недостаточно | Поменяйте источник питания, переместите источник питания ближе к камере |
|  | Проверьте, был ли добавлен согласующий резистор для управления наиболее удаленной купольной камерой | Добавьте согласующий резистор |